## Slide 1
aula_05_iot_programming.cpp — Arduino IDE
// Módulo Final: Programação e Simulação
class IoT_Final_Module {
public: Linguagem_IDE_Simuladores();
Finalizando a jornada: aprenda a escrever o código que dá vida ao hardware, onde compilá-lo e como testar seus projetos virtualmente antes da montagem física.
};

## Slide 2
A Linguagem C/C++ para Embarcados
Por que C/C++?
• Eficiência: Controle direto sobre o hardware e a memória.
• Velocidade: Código compilado para execução rápida em microcontroladores.
• Padrão: Linguagem mais utilizada no mundo de sistemas embarcados.
Conceitos essenciais: int, float, bool, void e o uso de #define para pinos.
Estrutura Essencial
Void Setup(){
//Executa uma única vez
PinMode(13, OUTPUT)
}
Void loop(){
//Executa repetidamente para sempre
DigitalWrite(13,HIGH);
Dealay(100);
}

## Slide 3
Lógica de Programação e Fluxogramas
Estruturas de Decisão
Permitem que o microcontrolador tome decisões baseadas em condições, como o valor de um sensor.
if (valor >500){
digitalWrite(LED,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED,LOW)
}
Repetição e Tempo
Controlam a execução de tarefas repetitivas e o tempo de espera entre ações.
For (int I =0; I < 10; i++) {
FazerAlgo();
}
Delay(500);
// Pausa de 500ms

## Slide 4
Explorando a Arduino IDE
Editor de Código
Onde o código (Sketch) é escrito, com realce de sintaxe e ferramentas de auto-completar para facilitar o desenvolvimento.
Gerenciador de Bibliotecas
Permite adicionar códigos pré-escritos para facilitar a integração com diversos sensores, atuadores e módulos de comunicação.
Monitor Serial
Ferramenta essencial para depuração, permitindo visualizar dados enviados pelo microcontrolador em tempo real no computador.
Processo de Upload
O código é verificado (compilado) e enviado via USB para a memória flash do microcontrolador para execução imediata.
A Ferramenta Principal do Desenvolvedor IoT

## Slide 5
Alternativas: MicroPython e CircuitPython
A Ascensão do Python
• Facilidade: Sintaxe limpa e legível, ideal para prototipagem rápida.
• Interatividade: Uso do REPL para testar comandos em tempo real no hardware.
• Ecossistema: Grande quantidade de bibliotecas prontas para sensores e IoT.
MicroPython e CircuitPython trazem o poder do Python para chips como ESP32 e RP2040.
Exemplo em MicroPython
from machine import Pin
import time
led = Pin(2, Pin.OUT)
while True:
led.value(1)
time.sleep(1)
led.value(0)
time.sleep(1)

## Slide 6
Simuladores Online: Wokwi e Tinkercad
Tinkercad Circuits
Plataforma visual intuitiva da Autodesk, ideal para iniciantes aprenderem eletrônica básica e Arduino.
Permite arrastar e soltar componentes reais em uma protoboard virtual e simular o comportamento do circuito.
// IDEAL PARA: APRENDIZADO INICIAL
Wokwi Simulator
Simulador moderno e extremamente rápido que suporta Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico e MicroPython.
Focado em desenvolvedores, permite simular redes Wi-Fi, sensores complexos e depuração de código avançada.
// IDEAL PARA: PROJETOS IOT AVANÇADOS

## Slide 7
Exercício Prático Resolvido - Aula 5
Sketch: Blink + Sensor
#define LED_PIN 13
#define SENSOR_PIN A0
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
Int leitura= analogRead(SENSOR_PIN);
Serial.pintln(leitura);
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN,LOW):
delay(500);
Análise do Código
>
Definições:
Mapeamos os pinos físicos para nomes fáceis de lembrar.
>
Serial.begin:
Inicializa a comunicação para vermos os dados no computador.
>
analogRead:
Converte a tensão do sensor em um valor digital (0 a 1023).
>
Blink:
O LED pisca em intervalos de 500ms enquanto o sensor é lido.
// Saída do Monitor Serial:
452
458
461
_